## Slide 1
预训练数据量：统一在 S21 上比较
01
目的：观察更多预训练被试是否带来更好的目标被试迁移。
预训练组 | 训练窗口数 | S21 微调
S01/S02/S05 | 17,185 | Session 2 Base，相同划分
S01–S05 | 28,056 | Session 2 Base，相同划分
S01–S10 | 55,429 | Session 2 Base，相同划分
S01–S20 | 108,111 | Session 2 Base，相同划分
普通 EEGConformer，ME 拇指 / 小指，depth=1，3 秒
每组运行 1 次，seed=42。3 人组复用旧预训练权重并重新微调。
先按 trial 划分再分窗，S21 验证均为 68 个窗口。按 batch=32 从磁盘分批加载。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/protocol.json
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。

## Slide 2
S21 准确率提高，loss 未单调下降
02
Chart: 最佳验证 Accuracy
| 3 人参考 | 5 人 | 10 人 | 20 人
Accuracy | 0.55882 | 0.58824 | 0.64706 | 0.67647
Chart: 对应验证 Loss
| 3 人参考 | 5 人 | 10 人 | 20 人
Loss | 0.68493 | 0.67729 | 0.98235 | 0.63411
20 人组比 3 人参考组提高 11.76 个百分点。Acc 与 loss 来自同一最佳准确率模型。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。

## Slide 3
预训练验证曲线
03
Chart: 验证 Accuracy
Chart: 验证 Loss
不同规模的预训练验证集也不同，不能直接比较泛化优劣。接近 100% 的曲线属于训练集。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/s20/pretrain.history.json
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。

## Slide 4
S21 微调验证曲线
04
Chart: 验证 Accuracy
Chart: 验证 Loss
四组共用 S21 验证集。展示每组全部已完成 epoch，不做平滑。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/s20/finetune.history.json
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。

## Slide 5
结论：本轮 S21 迁移随预训练规模改善
05
3 人 55.88% 5 人 58.82% 10 人 64.71% 20 人 67.65%
依次对应 3、5、10、20 名预训练被试。
20 人组最高，较 3 人参考组提高 11.76 个百分点。
结果反映这四个被试集合的单次比较
预训练被试构成、数据量和优化步数同时改变。
不能只归因于样本数量，也不能由单次结果推断稳定性。
下一步：在多个目标被试与独立测试集上重复，并对齐训练预算。
均为验证结果，seed=42，没有独立测试集。10 人组准确率提高，但对应 loss 高于小规模组。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/REPORT.md
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。