## Slide 1
EEGConformer
频带残差与普通模型对比
四种预训练数据规模
统一在 S21 上微调
ME 拇指 / 小指二分类 depth=1 3 秒窗口
单次实验，seed=42 实验日期 2026-10-21
Notes: 来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/comparison.json 与 E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/protocol.json。

## Slide 2
四组预训练与相同的 S21 划分
02
预训练组 | 训练窗口 | 验证窗口 | S21 微调
S01/S02/S05 | 17,185 | 4,211 | 262 / 68 个窗口
S01–S05 | 28,056 | 6,905 | 262 / 68 个窗口
S01–S10 | 55,429 | 13,447 | 262 / 68 个窗口
S01–S20 | 108,111 | 26,705 | 262 / 68 个窗口
频带残差四组全部重新预训练，普通模型沿用上一轮结果。
S21 仅使用 Session 2 的二分类与三分类 Base 数据。
按 trial 划分后再分窗。同一组的两种模型直接共用已保存的训练与验证划分。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/comparison.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 3
两种模型的前端结构
03
组成 | 普通 EEGConformer | 频带残差 EEGConformer
输入 | 128 × 300 × 1 | 128 × 300 × 5
频率范围 | 4–40 Hz | 4–8 / 8–13 / 13–30 / 30–40 Hz
空间卷积 | 普通 Conv2D | 每个子带独立 DepthwiseConv2D
融合与宽带 | 单个宽带分支 | softmax 加权 + 门控宽带残差
编码器与参数 | depth=1，379,306 参数 | depth=1，412,751 参数
两种配置共用编码器和分类头设计。插件还改变了归一化与参数量，因此比较的是完整配置。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/comparison.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 4
统一训练设置与模型选择
04
设置 | 预训练 | S21 微调
最大 epoch / Batch | 300 / 32 | 100 / 32
Adam 学习率 | 0.0005 | 0.00005
Dropout | 0.5 | 0.65
可训练部分 | 全部模型参数 | 最后 4 个 Dense 层及插件融合参数
降学习率 | val_loss：30 轮，乘以 0.5 | val_loss：30 轮，乘以 0.5
早停 | val_loss：80 轮 | val_loss：80 轮
Checkpoint | 首次最高验证 acc | 首次最高验证 acc
融合参数仅存在于频带残差模型。Loss 为 label smoothing=0.1 的交叉熵。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/comparison.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 5
分批加载与数据一致性
05
五平面窗口按被试写入磁盘
逐 MAT 文件读取并处理，每次变换最多 32 个窗口。
训练通过内存映射取 batch=32，预取 1 批，保留不足 32 个的尾批。
与上次数据逐文件核对
数据目录：/Dataset2/dataset_bci_decode_kxy/data
核对源文件 SHA256、trial 标签、窗口起点与索引。
GPU 分配上限为每进程 16 GiB，CUDA 上下文另有开销。
保存逐轮指标、配置、划分、checkpoint、源码快照与资源使用记录。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/preflight.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 6
S21 最佳验证结果
06
预训练组 | 普通 acc | 频带残差 acc | 差值 / pp | 普通 loss | 频带残差 loss
S01/S02/S05 | 55.88% | 66.18% | +10.29 | 0.6849 | 0.6433
S01–S05 | 58.82% | 66.18% | +7.35 | 0.6773 | 0.8100
S01–S10 | 64.71% | 69.12% | +4.41 | 0.9824 | 0.7722
S01–S20 | 67.65% | 79.41% | +11.76 | 0.6341 | 0.5113
Acc 与 loss 均来自各自首次达到最高验证准确率的 checkpoint。
每组只有 1 次运行，没有独立测试集。
pp 为百分点。验证集用于 checkpoint 选择，结果不能直接视为独立测试性能。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/comparison.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 7
S21 准确率与两种模型的差值
07
Chart: 
| 3 人 | 5 人 | 10 人 | 20 人
普通模型 | 0.55882 | 0.58824 | 0.64706 | 0.67647
频带残差 | 0.66176 | 0.66176 | 0.69118 | 0.79412
Chart: 频带残差减普通模型（百分点）
| 3 人 | 5 人 | 10 人 | 20 人
差值 | 10.2941 | 7.3529 | 4.4118 | 11.7647
同一 S21 验证集：68 个窗口。单次运行不能估计重复实验方差或统计显著性。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/comparison.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 8
预训练最佳验证结果
08
预训练组 | 普通 acc | 频带残差 acc | 普通 loss | 频带残差 loss
S01/S02/S05 | 86.99% | 88.13% | 0.4893 | 0.4456
S01–S05 | 84.24% | 82.48% | 0.5724 | 0.5779
S01–S10 | 77.78% | 79.74% | 0.7016 | 0.6234
S01–S20 | 76.73% | 77.17% | 0.7065 | 0.6864
同一组的两种模型使用相同预训练验证划分。
不同组的预训练验证被试范围不同，不能当作同一验证集。
三人普通模型复用旧训练。其 shuffle 顺序与本轮 NumPy 全排列不同。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/comparison.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 9
S01/S02/S05：预训练曲线
09
Chart: Accuracy
Chart: Loss
深色为验证曲线，浅色为训练曲线。显示所有已完成 epoch，不进行平滑处理。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/s3_reference/pretrain.history.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 10
S01–S05：预训练曲线
10
Chart: Accuracy
Chart: Loss
深色为验证曲线，浅色为训练曲线。显示所有已完成 epoch，不进行平滑处理。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/s5/pretrain.history.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 11
S01–S10：预训练曲线
11
Chart: Accuracy
Chart: Loss
深色为验证曲线，浅色为训练曲线。显示所有已完成 epoch，不进行平滑处理。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/s10/pretrain.history.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 12
S01–S20：预训练曲线
12
Chart: Accuracy
Chart: Loss
深色为验证曲线，浅色为训练曲线。显示所有已完成 epoch，不进行平滑处理。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/s20/pretrain.history.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 13
S01/S02/S05：S21 微调曲线
13
Chart: Accuracy
Chart: Loss
深色为验证曲线，浅色为训练曲线。显示所有已完成 epoch，不进行平滑处理。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/s3_reference/finetune.history.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 14
S01–S05：S21 微调曲线
14
Chart: Accuracy
Chart: Loss
深色为验证曲线，浅色为训练曲线。显示所有已完成 epoch，不进行平滑处理。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/s5/finetune.history.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 15
S01–S10：S21 微调曲线
15
Chart: Accuracy
Chart: Loss
深色为验证曲线，浅色为训练曲线。显示所有已完成 epoch，不进行平滑处理。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/s10/finetune.history.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 16
S01–S20：S21 微调曲线
16
Chart: Accuracy
Chart: Loss
深色为验证曲线，浅色为训练曲线。显示所有已完成 epoch，不进行平滑处理。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/s20/finetune.history.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 17
频带融合权重与宽带门控
17
预训练组 | 阶段 | 4–8 Hz | 8–13 Hz | 13–30 Hz | 30–40 Hz | 宽带系数
S01/S02/S05 | 预训练 | 0.225 | 0.209 | 0.283 | 0.283 | 0.155
S01/S02/S05 | S21 微调 | 0.228 | 0.211 | 0.280 | 0.280 | 0.157
S01–S05 | 预训练 | 0.241 | 0.206 | 0.271 | 0.282 | 0.230
S01–S05 | S21 微调 | 0.241 | 0.206 | 0.270 | 0.282 | 0.230
S01–S10 | 预训练 | 0.239 | 0.207 | 0.282 | 0.272 | 0.285
S01–S10 | S21 微调 | 0.239 | 0.207 | 0.282 | 0.272 | 0.285
S01–S20 | 预训练 | 0.252 | 0.222 | 0.278 | 0.247 | 0.367
S01–S20 | S21 微调 | 0.253 | 0.224 | 0.276 | 0.247 | 0.367
这些是全局融合参数，不能直接解释为手指重要性。各子带独立标准化后不再保留绝对功率。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/comparison.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 18
训练规模与资源记录
18
预训练组 | 训练窗口 | 普通 / 残差 epoch | 普通 RSS GiB | 残差 RSS GiB | 残差 GPU GiB
S01/S02/S05 | 17,185 | 84 / 85 | 未记录 | 18.40 | 16.44
S01–S05 | 28,056 | 82 / 84 | 7.80 | 28.31 | 16.44
S01–S10 | 55,429 | 82 / 82 | 12.63 | 52.74 | 16.44
S01–S20 | 108,111 | 83 / 81 | 22.14 | 99.66 | 16.44
20 人五平面缓存共 96.43 GiB。
RSS 包含模型、缓冲区和内存映射驻留页，GPU 为间隔 30 秒采样峰值。
分批加载避免创建全量训练 Tensor。采样值可能遗漏瞬时峰值，CUDA 上下文计入 GPU 使用量。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/comparison.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json

## Slide 19
结果解释与后续验证
19
本轮回答完整插件配置在 S21 上的表现
频带划分、空间卷积、归一化、参数量与微调参数一起改变。
单独判断频带偏置或残差的贡献，需要对应消融实验。
单随机种子和验证集选择限制了结论
需要多随机种子与独立测试集，才能评估稳定性及泛化。
扩大被试范围也增加了每轮优化步数，不能只归因于数据总量。
已核对 1924 个源文件与 16 个模型 checkpoint。
原始历史、模型、配置、划分和复算记录随实验目录保存。
Notes: 实验开始日期：2026-10-21（Asia/Shanghai）。
频带残差来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/comparison.json
普通模型来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_20261021/summary.json