## Slide 1
频带残差：与普通 EEGConformer 对比
01
目的：检验频带先验与宽带补充在不同预训练规模下的迁移收益。
模型 | 前端设计 | 为什么比较
普通 EEGConformer | 4–40 Hz 单宽带前端 | 沿用上一轮数据量基线
频带残差 EEGConformer | 四子带加权 + 门控宽带残差 | 频率结构与整频带信息结合
四组：S01/S02/S05、S01–S05、S01–S10、S01–S20
统一 S21 Session 2 Base 微调，seed=42，每组 1 次
ME 拇指 / 小指，depth=1，3 秒，两模型使用相同数据划分
比较完整插件配置。后端结构相同，参数量由 379,306 增至 412,751。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/comparison.json
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。

## Slide 2
S21 结果：四组准确率均提高
02
预训练组 | 普通 acc | 残差 acc | 差值 / pp | 普通 loss | 残差 loss
3 人参考 | 55.88% | 66.18% | +10.29 | 0.6849 | 0.6433
5 人 | 58.82% | 66.18% | +7.35 | 0.6773 | 0.8100
10 人 | 64.71% | 69.12% | +4.41 | 0.9824 | 0.7722
20 人 | 67.65% | 79.41% | +11.76 | 0.6341 | 0.5113
20 人组达到 79.41%，较普通模型提高 11.76 个百分点。
5 人组准确率提高，但对应 loss 从 0.6773 升至 0.8100。
pp 为百分点。Acc 与 loss 取首次达到最高验证准确率的模型，S21 验证集共 68 个窗口。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/comparison.json
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。

## Slide 3
四种数据规模的 S21 模型对比
03
Chart: 最佳验证 Accuracy
| 3 人参考 | 5 人 | 10 人 | 20 人
普通 | 0.55882 | 0.58824 | 0.64706 | 0.67647
频带残差 | 0.66176 | 0.66176 | 0.69118 | 0.79412
Chart: 对应验证 Loss
| 3 人参考 | 5 人 | 10 人 | 20 人
普通 | 0.68493 | 0.67729 | 0.98235 | 0.63411
频带残差 | 0.6433 | 0.81003 | 0.77223 | 0.51131
准确率增幅依次为 +10.29、+7.35、+4.41、+11.76 个百分点。单次结果不能估计重复实验方差。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/comparison.json
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。

## Slide 4
20 人组：预训练的训练与验证存在差距
04
Chart: Accuracy
Chart: Loss
仅展示 20 人组。训练准确率接近 100%，最佳验证准确率为普通 76.73%、残差 77.17%。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/s20/pretrain.history.json
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。

## Slide 5
20 人组：S21 微调曲线
05
Chart: Accuracy
Chart: Loss
仅展示 20 人组。实线为验证、虚线为训练。验证准确率为普通 67.65%、残差 79.41%。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/s20/finetune.history.json
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。

## Slide 6
结论：S21 上有提升，泛化仍待确认
06
完整频带残差配置在四种规模下均提高 S21 准确率
增幅为 4.41–11.76 个百分点，20 人预训练组达到 79.41%。
对应 loss 在四组中的三组下降，5 人组未改善。
当前结论限于单目标被试、单随机种子的验证实验
未使用独立测试集，不能宣称稳定或显著的泛化收益。
结构、参数量与微调参数同时变化，尚不能拆分各组件的贡献。
下一步：多目标被试复验，并加入独立测试集和参数量匹配消融。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_scaling_S21_filterbank_residual_20261021/REPORT_COMPARISON.md
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。