## Slide 1
十次重复实验：频带与残差消融
01
目的：检验频带先验与宽带残差能否改善跨被试迁移。
配置 | 做了什么 | 为什么做
普通 EEGConformer | 4–40 Hz 单宽带前端 | 作为当前模型基线
频带 | 四子带独立提取、可学习加权 | 显式引入频率结构
频带＋残差 | 叠加可门控的 4–40 Hz 宽带分支 | 保留整频带信息
S01 / S02 / S05 预训练，S20 Session 2 Base 微调
ME 拇指 / 小指，depth=1，3 秒窗口，每种配置 10 次（seed 42–51）
同一种子三组共用 trial 划分，先划分再分窗。保存最高验证准确率模型及其对应 loss。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_depth1_win3_ME2_repeats10_20261020/PROTOCOL.md
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。

## Slide 2
模型架构与插件开关
02
EEG 输入
128 × 300
100 Hz
3 秒
普通模型
4–40 Hz
时间卷积 + 普通空间卷积
池化 + 投影
14 × 40
特征序列
四个子带 / Hz
4–8
8–13
13–30
30–40
每带独立提取特征
时间卷积 1 × 25
空间 Depthwise 128 × 1
池化 / 投影 / 归一化
可学习加权
Σ softmax(θ)ᵦ zᵦ
14 × 40
+
宽带残差
4–40 Hz
普通 CNN 前端
线性对齐 + 归一化
14 × 40
可学习门控
α = sigmoid(g)
初始 α = 0.1
Transformer × 1
40 维 / 10 头
Flatten + MLP
256 / 32 / 2
Softmax 二分类
普通：off / off 频带：weighted / off 频带＋残差：weighted / gated
两项开关依次为 filter_bank / broadband_residual。三组后端结构相同，各自独立训练权重。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_depth1_win3_ME2_repeats10_20261020/source/FilterBankModels_tf.py
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。
图源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/reports/EEGConformer_三组消融模型架构.drawio。
实际普通模型实现为 source/EEGModels_tf.py 中的 EEGConformer，不能混用另一个 EEGConformer_tf.py。池化为 1×75，步长15，投影后为14×40。注意力与FFN中也含标准残差连接，图中绿色分支特指新增宽带残差。

## Slide 3
频带＋残差的平均验证准确率最高
03
S01/S02/S05 预训练
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
普通
86.72%
±1.09%
频带
85.30%
±1.30%
频带＋残差
88.03%
±1.15%
S20 微调
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
普通
62.92%
±4.11%
频带
63.11%
±6.63%
频带＋残差
64.80%
±4.51%
箱体为四分位距，横线为中位数，散点为 10 次运行。下方数字为均值 ± 标准差。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_depth1_win3_ME2_repeats10_20261020/run_metrics.json
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。
箱形图由可编辑形状绘制，四分位数采用线性插值，须为 1.5 IQR 内的最小/最大值。散点保留全部 10 次结果。数字为均值 ± 样本标准差。

## Slide 4
验证 loss 分布：残差组的均值较低
04
S01/S02/S05 预训练
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
普通
0.497
±0.035
频带
0.529
±0.033
频带＋残差
0.465
±0.029
S20 微调
0.50
0.65
0.80
0.95
1.10
1.25
1.40
普通
0.786
±0.200
频带
0.773
±0.224
频带＋残差
0.720
±0.116
Loss 取各次最高验证准确率模型的对应值，并非最低 loss。使用标签平滑交叉熵。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_depth1_win3_ME2_repeats10_20261020/run_metrics.json
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。
箱形图由可编辑形状绘制，四分位数采用线性插值，须为 1.5 IQR 内的最小/最大值。散点保留全部 10 次结果。数字为均值 ± 样本标准差。

## Slide 5
S20 微调：平均验证曲线
05
Chart: 验证 Accuracy
Chart: 验证 Loss
曲线为 10 个种子的逐轮均值，仅覆盖共同完成的轮数。逐轮均值不同于各次最佳值的均值。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_depth1_win3_ME2_repeats10_20261020/learning_curve_data.json
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。

## Slide 6
结论：残差有改善趋势，仍需独立测试
06
频带＋残差：S20 平均提高 1.88 个百分点
64.80% 对比普通模型 62.92%，10 次中有 7 次高于普通模型。
单独频带仅提高 0.19 个百分点，且结果波动更大。
当前证据支持继续验证该配置
重复使用同一目标被试，10 个种子不等于 10 个独立被试。
模型选择使用验证集，尚不能宣称独立测试收益或统计显著提升。
下一步：增加目标被试与独立测试集，并控制前端形式和参数量做消融。
完整插件同时改变空间卷积、归一化、参数量与微调参数，收益不能单独归因于频带划分。
Notes: 实验日期：2026-10-21。精简整理日期：2026-10-22。
来源：E:/VSCode/Finger-BCI-Decoding-main/experiment_results/conformer_depth1_win3_ME2_repeats10_20261020/REPORT.md
所有结果均为验证集指标，没有独立测试集。